重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

设备招标邀请书

- 设备名称: 中频感应透热炉         数量:1台

- 招标方式：

公司内部招议标

- 设备技术质量要求：

1、电源功率：满足附图所示材料规格及加热节拍要求。

2、该加热炉用于杆身（典型产品详见附图）热铆合之前的加热；

3、该加热炉分单头加热和双头加热两个部分，都能同时对多件进行加热；

4、感应器：共2套

a、双头一套：采用缝隙式，加热工件材料规格Φ40×7-Φ60×7，长度265-1000，加热部位长度：120。

b、单头一套：采用孔式，加热工件规格Φ40×7-Φ60×7。长度250-2000，加热部位长度：120。

5、工作节拍及上、下料方式：

a、双头：具有自动推料和手动推料两种方式，自动推料节拍：1-60秒可调，调节精度为1秒（主要工作范围：15-60秒）；

工作方式：人工上料到储料台→加热→自动或手动（注意两种方式都要）出料到出料台。

b、单头：工作节拍15-120秒（主要工作范围：15-60秒）；

工作方式：人工上料→加热→人工下料。注意支承应可靠，支承长度调节方便。

6、温度控制：

a、双头：工件出料温度（可调800-1000℃）闭环，控制精度±50℃，并能充分保证加热效果及加热均匀性。

b、单头：加热达到工艺设定温度800℃（可调800-1050℃），指示灯亮，达到最高设定温度1000℃（可调850-1100℃）声音报警指示，延时3（可调1-20）秒，如未出料，为防止过烧，则自动降低功率。如已出料，则指示灯灭。

7、具有温度检测装置，用于测量和显示工作温度（工件出炉温度）；

8、冷却系统：

a、双头感应加热炉内应有水冷导轨支承工件；

b、设备应配有冷却机，对电源及感应器进行冷却；投标方应提供相关的循环冷却系统的技术参数及制造商，报价时应与主机分开。

9、投标方应对加热及送料过程进行详细说明，并用图形对机床外形、送料部分和出料部分加以说明，注明尺寸；

10、投标方应提供机床控制原理图，接线安装图，关键元器件制造商明细；

11、机床精度和各项性能指标不低于该型号的国家标准；

12、机器的性价比高；

13、机器在该行业内具有先进性；

14、机床设计安全、合理，操作方便；

15、机床外观造型美观；

16、机床必须符合国家相关的环保标准，投标人必须提供相关证明材料。

- 投标方的资格证明（原则上只接受设备生产制造厂家的投标）

  - 制造厂名称、地址、联系方式、成立日期

  - 制造厂概况

  - 资产平衡情况（以招标前一年为依据）

A、固定资产（万元）：         B、流动资产（万元）：

C、长期债务（万元）：         D、流动债务（万元）：

E、净资产（万元）：

  - 主要负责人姓名：

  - 制造厂（公司）的质量认证资料

- 提供与设备有关的情况

    - 制造厂（公司）不生产而从其他生产厂得到的主要零部件明细表

    - 制造厂（公司）应提供该设备（投标设备）的制造经历

A、生产年限：          B、生产能力：

C、该设备在重庆地区及西南片区的主要用户名称和地址以及用户满意度调查表

D、制造厂（公司）应提供该设备（投资设备）的详细配置情况及易损件明细、随机备品备件明细、主要的性能参数指标及精度检测的标准。

- 其他要求

    - 制造厂（公司）要明确承诺交货期限及交货地点：陕西西安泾河工业园本公司西安项目组；

    - 报价要分项明确具体（含17%税、运费及安装调试）；

    - 付款方式

本公司要求为：3、3、3、1付款方式。即：30%预付、30%预验收合格支付、30%终验收合格支付、10%为质保金1年到期支付；

    - 制造厂（公司）对售后服务技术培训等的承诺要明确说明；

    - 制造厂（公司）必须对本公司提供的技术资料保密，不得转让给第三者，否则将追究泄密者的法律责任；

    - 投标截止日期2010年11月5日下午17时前提交书面文件并密封报至我公司纪检监察审计部王  勤部长收；

    - 中标通知：

我公司对中标单位以书面（也可电话）通知投标方

    - 联系方式：

A、技术商讨联系人：杜恒维  李珂  吴国栋

电话：023-89053708   89053633   传真：023-89053705

Email：JSC1@CQCAFF.COM

# CQCAFFJS@163.COM

B、商务洽谈联系人：李本德 黄小平

电话：023-89053633 			传真：023-89053689

网址：HttP//WWW.CQCAFF.COM

注：凡来我公司洽谈人员请先预约时间

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

2010年 10 月22日

### 附图：材料35钢