## 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司污染物产污排污公示

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核暂行办法》（国家发展和改革委员会、国家环境保护总局令第16号）的要求，我公司将在2012年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示我公司产污排污状况。

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司产排污基本情况

| 企业名称 | 企业地址 | 企业主要产品及产量 | 产生主要污染物种类 | 污染物产生环节和地点 | 污染物排放浓度及达标情况 | 污染物排放总量 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企业使用有毒有害物质情况 | 企业排放有毒有害物质情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 | 重庆市北部新区金开大道长福西路10号 | 汽车转向类200万件／年、液压类80万件／年、变速箱操纵元件60万件、独立悬挂15万件 | 废水 | 污水处理站 | 见附1表 | 见附1表 | 废水经污水处理站处理后，按一级标准排放至金沙江 | 无 | 无 |  |
|  |  |  | 噪声 | 机械加工、包装 | 见附2表 | 见附2表 | 厂界噪声 |  |  |  |
|  |  |  | 废气 | 喷涂、锅炉废气 | 见附3表 | 见附3表 | 废气经处理装置处理后，经烟囱达标排放 |  |  |  |

请社会各界对我公司实施强制性清洁生产审核的情况进行监督。

联系电话： 023-89053645

附1表：废水

PH值无量纲

| 排污口名称 | 污水排放量 (m3/年) | 污染物名称 | 允许排放浓度（mg/l） | 监测浓度 (mg/l) | 污染物排放量（t/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.废水总排口 | 69472 | PH值 | 6-9 | 7.69～7.81 | / |
|  |  | 悬浮物 | 70 | 21 | 1.45 |
|  |  | 化学需氧量 | 100 | 35.4 | 2.46 |
|  |  | 氨氮 | 15 | 1.57 | 0.11 |
|  |  | 石油类 | 4.1 | 0.985 | 0.08 |
|  |  | 总锌 | 2.0 | 0.03 | 0.0022 |

附2表：噪声

| 污染物名称 | 排污口名称 | 允许最大等效噪声值(dB) | 监测值(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.噪声C1 | （昼间） | 厂界 | 60 | 56.6 |
|  | 夜间） |  | 65 | 54.7 |
| 3.噪声C2 | （昼间 |  | 60 | 57.3 |
|  | （夜间） |  | 65 | 54.3 |

附3表：废气

| 排污口名称 | 排放频率 | 排放方式 | 污染物名称 | 允许排放浓度（mg/m³） | 排污口监测浓度（mg/m³） | 污染物排放量（kg/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨簧机袋式除尘器排气筒 | 每天累计6小时间断排放 | 有组织排放 | 颗粒物 | 120 | 13.8 | 93.6 |
| 涂装喷漆生产线排气筒 | 每天累计6小时间断排放 | 有组织排放 | 苯 | 12 | 未检测出 | ∕ |
|  |  |  | 甲苯 | 40 | 未检测出 | ∕ |
|  |  |  | 二甲苯 | 70 | 未检测出 | ∕ |
| 电泳漆生产线 | 每天累计6小时间断排放 | 有组织排放 | 甲苯 | 12 | 未检测出 | ∕ |
|  |  |  | 二甲苯 | 40 | 未检测出 | ∕ |
|  |  |  | 二甲苯 | 70 | 未检测出 | ∕ |

注：监测数据来源于2011年排污申报环境监测报告