公司（厂）

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

设备招标邀请书

- 设备名称: 旋铆机              数量: 2套

- 招标方式及地点：

  - 招标方式：公司内部招标。

  - 招标地点：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

- 设备技术质量要求

  - 技术参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大铆压力 | ≥45 | Kn |
| 2 | 电源 | 380 | V |
| 3 | 最大行程 | ≥140 | mm |
| 4 | 铆头到工作台最大距离 | ≥200 | mm |
| 5 | 最高主轴转速 | ≥1000 | rpm |
| 6 | 最高进给快下/上速度 | ≥85 | mm/s |
| 7 | 压力精度 | ±1 | KN |
| 8 | 压头定位行程精度 | ±0.02 | mm |

  - 技术要求

（1）、PLC控制系统, 彩色触摸屏操作面板，在屏幕上任意设定速度、压力、时间，能实现压头快进-工进-保压-快退功能，可分别用压力和行程进行控制。进给控制可手动、自动、点动切换。

（2）、采用手动按钮与脚踏两种循环启动方式。

（3）、配扭力检测装置，检测范围0~30 N.m，能计产品装配总数、计不合格数，并储存。且不合格件报警，需手动解除后设备方能正常运行。

（4）、对铆头开口具有调节功能，最小铆压直径为φ20mm，最大铆压直径为φ60mm。

（5）、配定位座及滚轮，保证两种接头总成的铆合见附图。

- 投标方的资格证明（原则上只接受设备生产制造厂家的投标）

  - 制造厂名称、地址、联系方式、成立日期

  - 制造厂概况

  - 资产平衡情况（以招标前一年为依据）

A、固定资产（万元）：         B、流动资产（万元）：

C、长期债务（万元）：         D、流动债务（万元）：

E、净资产（万元）：

  - 主要负责人姓名：

  - 制造厂（公司）的质量认证资料

- 提供与设备有关的情况

    - 制造厂（公司）不生产而从其他生产厂得到的主要零部件明细表

    - 制造厂（公司）应提供该设备（投标设备）的制造经历

A、生产年限：          B、生产能力：

C、该设备在重庆地区及西南片区的主要用户名称和地址以及用户满意度调查表

D、制造厂（公司）应提供该设备（投资设备）的详细配置情况易损件明细，备品当年明细，主要的性能参数指标及精度检测的标准。

- 其他

    - 制造厂（公司）要明确承诺交货期限及交货地点：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司；

    - 报价要分项明确具体（含17%税、运费及安装调试）；

    - 付款方式

本公司要求为：3、3、3、1付款方式。即：30%预付、30%预验收合格支付、30%终验收合格支付、10%为质保金1年到期支付；

    - 制造厂（公司）对售后服务技术培训等的承诺要明确说明

    - 制造厂（公司）必须对本公司提供的技术资料保密，不得转让给第三者，否则将追究泄密者的法律责任。

    - 投标截止日期2013年 6 月 14   日  提交书面文件并密封报至我公司纪检监察审计部收；

    - 中标通知：

我公司对中标单位以书面（也可电话）通知投标方

    - 联系方式：

      - 技术商讨联系人：李珂   陈恩华

电话：（023）89053709

传真：（023）89053705

Emil：cqcaff@163.com

B、 商务洽谈联系人：黄小平

电话：（023）89053633

注：凡来我公司洽谈人员请先预约时间

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

2013年5月29日

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |