重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

招标邀请书

一、项目名称：

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司球面销硫化生产线粘结、硫化生产过程中产生的废气（一台）、打磨粉尘（一台）治理项目；刷漆二甲苯废气1座15m高排气筒及磷化废气排气筒改造项目

（一台）治理项目

二、招标方式、地址及时间

1、招标方式：公司内部邀请招标

2、招标地址：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司(重庆市渝北区金开大道长福西路10号)

3、投标时间：2014年3月13日-2014年3月24日16:00前提交书面文件内部报价明细、治理技术方案（粉尘治理项目在原有设施的基础上进行改建），密封并加盖公章交重庆卡福汽车制动转向系统有限公司纪检审计风控部(重庆市渝北区金开大道长福西路10号卡福公司办公大楼四楼)。

# 三、投标资格

投标单位须具有环保治理甲级资质。

四、要  求

1、按照环评要求：（1）刷粘结剂、硫化生产过程中产生的废气排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）标准，二甲苯排放限值1.47mg/m3，非甲烷总烃排放限制2.8 1mg/m3。新建1座活性炭吸附塔处理、1座15m高排气筒排放。（2）打磨颗粒物执行《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2012）表7主城区标准，最高允许排放浓度为50mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率0.8kg/h。利用磨簧的1座布袋除尘器和1座15m高排气筒。（3）刷漆过程中二甲苯废气，由于产生量小，经过集气罩收集，新建1座15m高排气筒排放。（4）对原酸洗废气排气筒进行改造，由8米增加至15米。

2、治理项目集气罩需采用不小于1毫米的不锈钢板制作；室内管道需采用不小于1.2毫米的镀锌板制作；室外管道需采用不小于1.5毫米的镀锌板制作；室外排气茼需采用碳钢制作，刷银粉漆。粘接工序（4个工位：2个工位合并、2个工位合并）、油漆工序（4个工位）、去毛刺工序（4个工位）（粉尘）需在集气罩增设轴流风机；粘接工序、油漆工序的集气罩必须有照明装置；去毛刺工序（粉尘）的4个吸尘分管道分别设置闸门开关；硫化废（6个工位）集气罩并在室内管道预留1个接头。在热工分厂淬火治理设施增设一个炼焦集气罩。

3、治理项目必须保证环保局监测合格和通过验收。

五、投标方需准备以下投标资料及注意事项

1、投标报价表；

2、环保治理资质；

3、营业执照原件及复印件；

4、授权委托书；

5、委托人及受托人身份证原件及复印件；所有复印件资料须加盖公司鲜章；

6、不论投标结果如何，投标人的投标文件均不退回，且不对未中标单位作任何解释，投标人在投标过程中产生的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人承担。

六、付款方式：

合同签订后十日内，付款30%；项目通过环保局监测合格并通过验收后，付款65%；一年保质期后付5%。

七、中标通知：

我公司对中标单位以书面（也可电话）通知投标方。

八、联系方式：

1、 商务洽谈联系人：邓承文

电话：89053645  传真：89053689

2、 招投标联系人：张旭

电话：89053623  传真：89053623

重庆卡福汽车制动转向系统有

2014年3月10日