公司（厂）

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

设备招标邀请书

- 设备名称： 数控锯床        数量：  1台

- 招标方式：

公司内部招标

- 设备技术要求：

- 设备必须为双柱式；

- 设备需加工产品主要规格：Φ50×7、Φ50×8、Φ50×12、Φ60×7、Φ45×8、Φ40×7、Φ73×10等，长度为5～7m；

- 主要材质：冷35-GB/T8162、冷45-GB/T8162、20-GB/T8162；

- 最大锯切尺寸（mm）      （高×宽）≥250×300；

- 锯条速度（m/min ）      无级变速（0～80）；

- 锯切速度（m/min）       无级调速（0～10）；

- 操作控制台为可移动式控制台；

- 控制方式                PLC程序控制；

- 单次送料行程≥1m，送料速度≥0.1m/s；

- 送料定位采用光栅尺控制；

- 下料误差（包括锯切、定位及切口倾斜度）≤±0.2mm；

- 需配置多根（6根Φ60）管材同时加工夹紧装置；

- 随机配备锯条2根；

- 锯条断裂自动停机；

- 设备工作温度：-5-45℃；

- 设备工作噪音≤80dB。

- 设备需遵守：JB/T4318.4——2002（卧式带锯床技术条件）                 JB/6454——1996（带锯床安全防护技术条件）或等效标准；

- 正常使用寿命≥8年；

- 设备验收条件：

1、初验收，初验收在乙方进行，验收内容：

（1）验收人员对设备型号进行核实验收。

（2）验收人员对设备整体结构、设备表面及性能进行验收。

（3）按设备主要技术参数对设备技术指标进行逐项测试，保证满足本技术协议中技术要求。

（4）整机操作控制方便灵活，控制器各种保护反应快速、可靠。

（5）设备故障保护安全可靠。

设备预验收在得到甲方代表认可后，视为预验收合格，双方签定《预验收报告》。

2、终验收

终验收在甲方进行，设备安装调试好后。进行试加工，连续工作15天，且产品满足要求则进行终验收。验收结束双方签订终验收纪要。

四、投标方的资格证明（原则上只接受设备生产制造厂家的投标）

1.制造厂名称、地址、联系方式、成立日期

  - 制造厂概况

  - 资产平衡情况（以2013年为依据）

A、固定资产（万元）：         B、流动资产（万元）：

C、长期债务（万元）：         D、流动债务（万元）：

E、净资产（万元）：

  - 主要负责人姓名：

  - 制造厂（公司）的质量认证资料

- 提供与设备有关的情况

    - 制造厂（公司）不生产而从其他生产厂得到的主要零部件明细表

    - 制造厂（公司）应提供该设备（投标设备）的制造经历

A、生产年限：          B、生产能力：

C、该设备在重庆地区及西南片区的主要用户名称和地址以及用户满意度调查表

D、制造厂（公司）应提供该设备（投资设备）的详细配置情况易损件明细，备品当年明细，主要的性能参数指标及精度检测的标准。

- 其他

    - 付款方式：

按合同金额：预付30%，预验收合格支付30%，终验收合格支付30%，终验收合格后1年支付质保金10%。

    - 发票为17%增值税发票。

    - 制造厂（公司）要明确承诺交货期限。

    - 报价要分项明确具体。

    - 制造厂（公司）对售后服务技术培训等承诺要明确说明。

    - 制造厂（公司）必须对本公司提供的技术资料保密，不得转让给第三者，否则将追究泄密者的法律责任。

    - 投标截止日期2014年6月27日前提交书面文件(密封并加盖骑缝章)至我公司纪检审计风控部收（重庆市渝北区金开大道长福西路10号，邮编401122）。

    - 中标通知：

我公司对中标单位以书面（也可电话）通知投标方。

    - 联系方式：

A、技术商讨联系人：广涛

电话：（023）89053709

传真：（023）89053705

Email： CQCAFFJS@163.COM

B、商务洽谈联系人：黄小平

电话：（023）89053633

传真：（023）89053689

地址：物资供应部

网址：HMP/CQCAFF.COM

注：凡来我公司洽谈人员请先预约时间

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

2014年6月17日

附：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司招标设备的评标标准

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

招标设备评标标准

我公司本次所有招标设备按以下要求评标，公平竞争、择优选择。

- 制造厂（公司）的资质信誉度

- 设备的功能符合性——与招标设备技术要求的符合性

- 综合性价比

- 用户满意度

- 售后服务（含备品备件能否及时供给）

2014年6月17日

数控锯床潜在供应商联系表

- 浙江茂发机床有限公司

（重庆代理）陈泳江：13594328801

邮箱：770913414@qq.com

- 苏州赛特尔集团机械有限公司

刘子夫：13951127615

邮箱：2360339389@qq.com

- 洛阳公华锯业有限公司

13721621267

邮箱：657039229@qq.com

- 浙江金鼎锯业有限公司

13905889088

邮箱：1648281211@qq.com