重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

设备招标邀请书

- 设备名称、规格、数量：

名称: 臭氧老化试验箱

规格：工作室尺寸—深500×宽600×高750（mm）

数 量：1台

- 招标方式：

公司内部招标

- 概述及执行标准：

  - 概述：臭氧在大气中的含量很少，却是橡胶龟裂的主要因素。臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件，研究臭氧对橡胶的作用规律，快速测试、鉴定橡胶及其制品的耐臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法，以便采取有效的防臭氧老化措施，提高橡胶制品的使用寿命。

  - 执行标准：设备执行（满足）的相关标准：GB7762-2003、GJB1217-91、GB/T136421-92、ASTM1149、ISO1431、、HG/T2869-97等。

- 主要结构特点：

  - 工作室外壳采用优质冷轧钢板经酸洗磷化处理后静电喷塑。

  - 工作室内胆采用SUS304镜面不锈钢板制造。

  - 观察窗采用多层中空钢化玻璃。

  - 门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。

  - 机箱底部采用高品质可固定式PU活动轮。

  - 强直对流风机空气循环。

  - 臭氧发生器主件为无声放电管臭氧发生器；臭氧浓度控制采用进口PLC可编程控制模块，臭氧检测探头、温湿度控制仪采用进口品牌。

  - 整个臭氧气体的发生和捕捉均是在全封闭的回路中进行，完全确保人身安全。

  - 具有水平转动试样和垂直拉升试样的动静态试验装置，静态试验符合GB/T7762-2003静态试验方法， 动态试验GB/T3642-92动态试验方法。

  - 整机控制系统采用先进的液晶触摸屏，并能进行各种试验程式设置。

- 主要技术参数：

  - 温度范围：R.T(室温)+10～70℃。

  - 湿度范围：50%～95%R.H。

  - 温度波动度：≤±0.5℃。

  - 温度均匀度：≤±2℃。

  - 湿度波动度: +2、-3%R.H。

  - 升温速率：0.7～1.0℃/min。

  - 臭氧浓度：10～500pphm。

  - 臭氧检测探头采集精度：≤±5%F.S。

  - 臭氧浓度偏差：±10%。

  - 气体流量：20～80ml/min。

  - 气体流速：12～16mm/S。

  - 臭氧样架: 静态、动态拉伸试验样架。

  - 样架转速: 360度旋转样品架（转速1转/min）。

  - 样架拉伸率：5%～80%。

  - 样架拉伸频率：0.5～2Hz。

- 安全保护：

  - 漏电保护。

  - 短路保护。

  - 过流、过压保护。

  - 超温保护。

  - 故障报警自动停机保护。

  - 定时停机保护。

- 包装和运输：

  - 包装：设备包装应坚固，保障在正常运输条件下的设备安全；应有防水、防潮、防震措施。

  - 运输：车运。

- 交货期、付款方式及验收：

  - 交货期为乙方收到30%预付款后30天。预验收在乙方生产现场进行，预验收合格，甲方支付乙方30%货款后乙方将设备运抵甲方工厂指定地点，由甲方负责卸货（乙方须派专人在现场）。

  - 由甲乙双方共同开箱进行验收，验收包括设备外观质量及随机备件。设备外部及内部应无因制造不良或运输过程造成的任何缺陷，随机备件完整齐备（根据装箱单进行清点）。

  - 验收合格后，由乙方负责安装调试（甲方提供必要的支持）。

  - 设备安装调试完成，正常使用30天后进行终验收。终验收合格，乙方开出全额发票（17%）后，甲方支付乙方30%货款。余款10%作为质保金一年后（终验收合格之日起计算）一次付清。

- 培训：

  - 设备安装调试过程中可进行操作和维护保养等培训。也可在验收结束后单独进行培训，甲方提供培训场所和必要的条件。培训须使甲方操作人员能达到熟练掌握设备的操作程序，并能正确维护保养。

  - 培训记录详实完整。

- 质保期：

  - 各投标单位需提整机和主要零部件的质保期（不低于—年）。

  - 提供比标书要求更长的质保期，我们评标时将加分。

- 售后服务：

  - 从终验收合格之日起12个月质量保证期内，在甲方遵守保管、使用和安装规则的条件下，因试验箱制造质量问题不能正常工作时，乙方应负责免费保修。在乙方接到维修服务通知后24小时内应到达甲方使用现场予以及时解决。

  - 质保期后设备出现故障，在甲方需要的情况下，乙方应提供热情及时的维修服务，费用酌情收取。

- 投标方的资格证明：

  - 制造厂名称、地址、联系方式、成立日期

  - 制造厂概况

  - 资产平衡情况（以招标前一年为依据）

A、固定资产（万元）         B、流动资产（万元）

C、长期债务（万元）         D、流动债务（万元）

E、净资产（万元）

  - 主要负责人姓名

  - 制造厂（公司）的质量认证资料

- 提供与设备有关的情况：

  - 制造厂（公司）不生产而从其他生产厂得到的主要零部件明细表

  - 制造厂（公司）应提供该设备（投标设备）的制造经历

      - 生产年限。

      - 生产能力。

      - 该设备在重庆地区及西南片区的主要用户名称和地址以及用户满意度调查表。

      - 制造厂（公司）应提供该设备（投资设备）的详细配置情况易损件明细，备品备件明细，主要的性能参数指标及精度检测的标准。

- 其它：

1、制造厂（公司）要明确承诺交货期限；

2、交货地点；交货地点重庆市渝北区金开大道长福西路10号。

3、制造厂（公司）对售后服务技术培训等的承诺要明确说明；

4、制造厂（公司）必须对本公司提供的技术资料保密，不得转让给第三者，否则将追究泄密者的法律责任；

5、投标截止日期 2014年08月 05日中午12点前提交书面文件（密封并加盖骑逢章）至我公司纪检审计风控部（外地可邮寄）；地址：重庆市渝北区金开大道长福西路10号

6、中标通知：

我公司对中标单位以书面形式（也可电话）通知投标方。

7、联系方式：

      - 技术商讨联系人：宾强

电话：89053912       传真：89053705

Emil：caffsysj@163.com

      - 商务洽谈联系人：黄小平

电话：89053633       传真：89053705

网址：//www.cqcaff.com

注：凡来我公司洽谈人员请先预约时间

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

2014年07月21日

附：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司招议标设备的评标标准

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

招议标设备评标标准

我公司本次所有招议标设备按以下要求评议标书，公平竞争、择优选择。

- 制造厂（公司）的资质信誉度

- 设备的功能符合性——与招标设备技术要求的符合性

- 综合性价比

- 用户满意度

- 售后服务（含备品备件能否及时供给）

年   月   日