重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

设备招标邀请书

- 设备名称、规格、数量：

名称: 电液式万能试验机

规格：10T/60T

数 量：1台

- 招标方式：

公司内部招标

- 概述及执行标准：

  - 概述：电液式万能试验机由主机、油源、电气控制系统及计算机数据处理系统等四大部分组成。通过高精度的电液伺服控制和驱动，能够自动测量负荷和变形，对金属和非金属实现拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学性能实验，通过计算机处理后保存或输出(打印)用户所需的各种试验数据及报告。

  - 执行标准：设备执行（满足）的相关标准：GB228—2010、ASTM、DIN、ISO、JIS金属拉伸试验以及GB7314—2005《金属压缩试验方法》等国家标准的要求。

- 主要结构特点：

  - 双量程600KN/100KN，测量通道自由选择和灵活切换。

  - 主机采用单空间、四柱框架式结构，应具有高刚性、抗侧拉（压）能力强的特点。

  - 采用先进的直动式电液伺服阀，提高抗污染性，控制精度高。

  - 液压系统须配置优质品牌的液压元件与附件，以实现系统的无泄露，无污染。

  - 具备多种自动的自诊断功能，自动检测过载、过压、过流、超温等异常，具有超载、限位、超温、超电压以及油污自动报警等多种保护功能。

  - 采用全数字闭环控制系统，能实现负荷、位移、变形的三闭环控制要求，控制方式间能任意组合、平滑切换。

  - 中文版试验软件，可实现恒速率力控制、恒速率应力控制、恒速率变形控制、恒速度应变控制、恒速率行程控制、负荷等速控制、恒负荷控制、伸长等速控制、位移等速控制低周循环控制及用户自编程控制等多种控制方式。

  - 结果输出方式：实时显示数值与曲线、再现曲线、Excel数据表存储、曲线编辑预览打印等。

  - 试验空间和工作高度应符合人机工程学的特点，能让操作变得更加容易与便捷。

- 主要技术参数：

  - 最大试验力：600kN/100KN。

  - 试验机级别：0.5级。

  - 试验力测量范围：1%-100%FS。

  - 试验力测量分辨力：单向满量程的1/300000。

  - 试验力示值相对误差：±0.5%。

  - 位移测量分辨力：0.005mm。

  - 位移示值相对误差：±0.5%。

  - 变形测量分辨力：0.001mm。

  - 变形示值相对误差：±0.5%。

  - 电子引伸计：标距100，变形量25。

  - 加荷速率范围：0.02%—2%FS/s。

  - 拉伸夹头间最大距离：1000mm。

  - 活塞行程： 200mm。

  - 活塞移动最大上升速率：190mm/min。

  - 活塞移动最大下降速率：240mm/min。

  - 油源噪音≤60dB。

- 包装和运输：

  - 包装：设备包装应坚固，保障在正常运输条件下的设备安全；应有防水、防潮、防震措施。

  - 运输：车运。

- 交货期、付款方式及验收：

  - 交货期为合同生效后  天。预验收在乙方生产现场进行，预验收合格乙方将设备运抵甲方工厂指定地点，由甲方负责卸货（乙方须派专人在现场）。

  - 由甲乙双方共同开箱进行验收，验收包括设备外观质量及随机备件。设备外部及内部应无因制造不良或运输过程造成的任何缺陷，随机备件完整齐备（根据装箱单进行清点）。

  - 验收合格后，由乙方负责安装调试（甲方提供必要的支持）。

  - 设备安装调试完成，正常使用30天后进行终验收。终验收合格，乙方开出全额发票（17%）后，甲方支付乙方30%货款。余款10%作为质保金一年后（终验收合格之日起计算）一次付清。

- 培训：

  - 设备安装调试过程中可进行操作和维护保养等培训。也可在验收结束后单独进行培训，甲方提供培训场所和必要的条件。培训须使甲方操作人员能达到熟练掌握设备的操作程序，并能正确维护保养。

  - 培训记录详实完整。

- 质保期：

  - 各投标单位需提整机和主要零部件的质保期（不低于—年）。

  - 提供比标书要求更长的质保期，我们评标时将加分。

- 售后服务：

  - 从终验收合格之日起12个月质量保证期内，在甲方遵守保管、使用和安装规则的条件下，因试验箱制造质量问题不能正常工作时，乙方应负责免费保修。在乙方接到维修服务通知后24小时内应到达甲方使用现场予以及时解决。

  - 质保期后设备出现故障，在甲方需要的情况下，乙方应提供热情及时的维修服务，费用酌情收取。

- 投标方的资格证明：

  - 制造厂名称、地址、联系方式、成立日期

  - 制造厂概况

  - 资产平衡情况（以招标前一年为依据）

A、固定资产（万元）         B、流动资产（万元）

C、长期债务（万元）         D、流动债务（万元）

E、净资产（万元）

  - 主要负责人姓名

  - 制造厂（公司）的质量认证资料

- 提供与设备有关的情况：

  - 制造厂（公司）不生产而从其他生产厂得到的主要零部件明细表

  - 制造厂（公司）应提供该设备（投标设备）的制造经历

      - 生产年限。

      - 生产能力。

      - 该设备在重庆地区及西南片区的主要用户名称和地址以及用户满意度调查表。

      - 制造厂（公司）应提供该设备（投资设备）的详细配置情况易损件明细，备品备件明细，主要的性能参数指标及精度检测的标准。

- 其它：

1、制造厂（公司）要明确承诺交货期限；

2、交货地点；交货地点重庆市渝北区金开大道长福西路10号。

3、制造厂（公司）对售后服务技术培训等的承诺要明确说明；

4、制造厂（公司）必须对本公司提供的技术资料保密，不得转让给第三者，否则将追究泄密者的法律责任；

5、投标截止日期 2014 年08月05日中午12点前提供书面投标文件（密封并加盖骑逢章）至我公司纪检审计风控部（外地可邮寄）；地址：重庆市渝北区金开大道长福西路10号

6、中标通知：我公司对中标单位以书面形式（也可电话）通知投标方。

7、联系方式：技术商讨联系人：1.  Emil：caffsysj@163.com

电话：89053912       传真：89053705

2.洽谈联系人：黄小平   电话：89053633

传真：89053705      网址：//www.cqcaff.com

注：凡来我公司洽谈人员请先预约时间

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

2014年07月23日

附：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司招议标设备的评标标准

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

招议标设备评标标准

我公司本次所有招议标设备按以下要求评议标书，公平竞争、择优选择。

- 制造厂（公司）的资质信誉度

- 设备的功能符合性——与招标设备技术要求的符合性

- 综合性价比

- 用户满意度

- 售后服务（含备品备件能否及时供给）