重庆卡福汽车制动转向系统有限公司（CAFF）

招 标 文 件

招 标 编 号：

招标项目名称：  半电动堆垛车

编制:

校核:

会签:

批准:

一、设备名称

半电动堆垛车                       数量：1台

二、招标方式及地点

1、招标方式：公司内部招标

2、招标地点：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

三、设备技术参数要求

1、设备详细技术要求

设备详细技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定载荷 | 2000 | Kg |
| 2 | 载荷中心距 | 500 | mm |
| 3 | 货叉离地最小高度 | 85 | mm |
| 4 | 轴距 | 1150 | mm |
| 5 | 自重（ 含蓄电池） | 450-530 | Kg |
| 6 | 轴负载、满载时前/后轴 | 495/905 | Kg |
| 7 | 轴负载、空载时前/后轴 | 300/96 | Kg |
| 8 | 轮子 | 尼龙轮 |  |
| 9 | 前轮尺寸 | 180*50 | mm |
| 10 | 后轮尺寸 | 80*75 | mm |
| 11 | 轮、前后数量（×= 驱动轮） | 2/2 |  |
| 12 | 前轮轮距 | 600-800 | mm |
| 13 | 后轮轮距 | 440-530 | mm |
| 14 | 门架缩回时高度 | 1830 | mm |
| 15 | 起升高度 | 2500 | mm |
| 16 | 作业时门架最大高度 | 3060 | mm |
| 17 | 总体长度 | 1530-1700 | mm |
| 18 | 车体宽度 | 700-950 | mm |
| 19 | 货叉尺寸( 厚/单叉板宽/长) | 60/250/1000 | mm |
| 20 | 货叉外宽 | 200-910（可调） | mm |
| 21 | 通道宽度、托盘1000*1200（1200 跨货叉放置） | 2288 | mm |
| 22 | 通道宽度、托盘800*1200（1200 沿货叉放置） | 2267 | mm |
| 23 | 转弯半径 | 1350 | mm |
| 24 | 提升速度、满载/空载 | 0.08/0.1 | m/s |
| 25 | 下降速度、满载/空载 | 0.15/0.12 | m/s |
| 26 | 行车制动 | 机械 |  |
| 27 | 提升电机功率 | 1.6 | kW |
| 28 | 蓄电池电压/额定容量 | 12/120 | V/Ah |
| 29 | 蓄电池重量 | 45 | Kg |
| 30 | 蓄电池尺寸( 长×宽×高) | 515*180*200 | mm |
| 31 | 驾驶员耳边噪音等级符合DINI2053 | ＜70 | dB(A) |

注：第1项：额定载荷必须满足2000Kg；

第15项：起升高度必须达到2500mm；

第19项：单叉板宽为250mm（如果单叉板宽规格未达250mm，可采取焊接方法加宽板宽）；

其余项所给数据为参考，投标方可根据自己的方案做适当的修改。

2、设备关键元器件明细，投标厂家不生产而从其他厂家得到的产品及备件明细表。

关键元器件明细表

| 序号 | 项目 | 型号/规格 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机和油泵 |  |  |
| 2 | 蓄电池(带充电器) |  |  |
| 3 | 货叉 |  |  |
| 4 | 门架起升链条 |  |  |
| 5 | 门架 |  |  |
| 6 | 升降操纵杆 |  |  |
| 7 | 推拉手柄 |  |  |
| 8 | 防爆阀 |  |  |
| 9 | …… |  |  |

3、设备报价

1）设备总报价含税、含运费、卸货及安装调试费。

2）提供设备各部件（外购产品注明品牌），各项费用分项报价明细。

分项报价表

单位：人民币

| 序号 | 设备/零部件 名称 | 原产地及厂商名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、中标方提供的资料

1、提供设备日常点检标准，日常维修及保养标准。

2、设备操作手册、使用说明书、维修及保养手册、安全注意事项、设备图纸（电子版和纸质版，内容含机械结构图、电气原理图）。

3、设备出厂检测标准、检测记录。

4、装箱单，合格证明书。

5、免费提供的易损件、专用工具及备品备件清单。

五、投标方的资格证明

1、制造厂名称、地址、联系方式、成立日期、营业执照、法人及委托人证明，质量体系认证证书。

2、制造厂概况，包括提供该系列产品的制造经历、生产能力、在重庆地区及西南片区的主要用户名称和地址以及用户满意度调查表。

3、资产平衡情况（以2014年为依据）

（1）固定资产（万元）：         （2）流动资产（万元）：

（3）长期债务（万元）：         （4）流动债务（万元）：

（5）净资产  （万元）：

六、关于验收

1、验收分预验收和终验收两次。

2、预验收委托中标方进行验收，中标方应承担质量保证的责任，预验收内容：

1)对设备关键部件进行核实验收。

2)按招标书设备技术参数要求逐项检查，并对全部电器、机械装置进行负荷测试。

3、终验收在招标方工厂进行，全部满足下列条件视为终验收合格：

1)设备调试完成后，连续使用15个工作日设备无异常、无故障；

2)设备的各项技术参数、随机备品备件、附件、技术文件等满足招标书要求。

七、质保期及售后服务

1、质保期：终验收合格、双方签字之日起整机（除电池）保修期1年（蓄电池的保修情况中标方需另外明确）。

2、设备保修期内免费维修更换损坏的配件，有关费用由中标方承担。

3、设备实行终身维修服务, 保修期外的有关费用由中标方收取成本费。

4、设备故障响应时间：市内中标方24小时到达招标方现场进行解决，市外中标方48小时到达招标方现场进行解决。

八、其他要求

1、付款方式、交货地点及交货期

1)本公司要求为：3、3、3、1付款方式。即：30%预付、30%预验收合格支付、30%终验收合格支付、10%为质保金1年到期支付。

2)交货地点为招标方工厂。

3)签订购货合同之后,中标方于30个工作日之内将设备运送至招标方工厂。

2、投标方对售后服务、保修期限等承诺要明确说明。

3、投标方在标书上提供的虚假技术参数，在评标中发现将取消其投标资格，中标后在设备验收及使用中发现，招标方将退货并向投标方索赔由此产生的一切费用。

4、安装调试完成后，招标方现场，中标方人员应对买方人员免费进行技术培训，使买方人员熟练操作。

5、投标方必须对本公司提供的技术资料保密，不得转让给第三者，否则将追究泄密者的法律责任。

6、投标截止日期2015年 3 月 18日前提交书面文件(密封并加盖骑缝章)至我公司纪检审计风控部收（重庆市渝北区金开大道长福西路10号，邮编401120）。

7、中标通知：

我公司对中标单位以书面（也可电话）通知投标方。

8、联系方式：

（1）技术商讨联系人：吴亚昭        蒋新伟

电话：（023）89053709     传真：（023）89053705

Emil：cqcaffjs @163.com

（2）商务洽谈联系人：熊有刚        李军

电话：（023）89053641     传真：（023）89053646

网址：http:// www.cqcaff.com

地址：重庆市渝北区金开大道长福西路10号

注：凡来我公司洽谈人员请先预约时间。

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

2015年 3 月 13日

附：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司招议标的评标标准

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

招议标评标标准

我公司本次所有招议标按以下要求评议标书，公平竞争、择优选择。

1、投标方的资质信誉度。

2、产品的功能符合性——与招标技术要求的符合性。

3、综合性价比。

4、用户满意度。

5、售后服务（含备品备件能否及时供给）。