技术中心实验室局部改造土建

邀请招标

我公司根据加强质量管理工作的需要，拟于近期对技术中心实验室进行局部改造，特邀请我市具有土建工程施工资质三级（含）以上的企业参与竞标。基本情况如下：

一、工程概况

本工程为技术中心局部改造的配套土建工程，主要由实验设备基础、室内可视隔断、室内吊顶、更换照明灯具、电缆桥架吊架除锈刷漆、夹隔空压机工作间等内容组成，在<施工(邀标)图>中已经对隔断、机房、基础等内容标明了各部分的尺寸、材料及具体做法，报价人可据相关说明与图示计算工程量及造价。

二、要求

1.本工程必须在邀标人要求的时限内完成所有施工内容，预计施工工期为20个日历天（7月25日~8月13日）；

2. 本工程施工内容、工序较多，工程量偏小，投标人应踏勘现场后再报价；

3. 主要材料（尤其灯具）必须采用邀标人指定的品牌与规格；

4. 施工期间，中标人必须对室内设备仪器的防护/防尘采取多种有效措施。

三、详细内容及工程量说明：

A、人工拆除实心页岩砖240墙

11.6*2.5*0.24=6.96m³

B、砖墙顶面1:2.5水泥沙浆抹灰

11.6*0.24=2.78m²

C、M5水泥沙浆砌实心页岩砖120墙

3.6*1.03*0.12=0.45m³

D、墙面1:2.5水泥沙浆抹灰、刮腻子、宏漆04涂料两遍

3.6*1.15=4.14m²*2=8.28²

E、墙面贴600*120釉面砖踢脚线

塑钢框5mm平板白玻/塑钢扣板隔断、塑钢半玻平开门(详见图示)

1.隔断(4.58+5.35+5.35)*1.94=29.64m²

2.平开门2*0.9*2(樘)=3.6m²

F、70mm厚彩钢夹芯板空压机房(详见图示)

4*3.7+2.3*3.35=22.51m²

注:夹芯板(含门板及五金件)由招标人提供旧材料；地条、包角、收边材料需工程承包人添加一部分新材料。

G、拉力机基础

1.基坑挖方(特坚石50%、松次石20%、土30%)

2.7*1.2*0.6=1.94m³

2.现浇混凝土(自拌)基础

(1)垫层C10砼 2.7*1.2*0.1=0.32m³

(2)基础主体C25砼 2.7*1.2*0.5=1.62m³

(3)预留设备地脚镙栓孔150*150*300=4个

(4)表面原浆收光。

H、室内吊顶

1.室内吊顶要求轻钢龙骨加可调节丝杆、600*600硅钙板，施工面积暂定295.8m²,工程结算时，以实际收方为准。

2.室内电缆桥架吊架除锈、刷漆，按防锈漆、面漆(均为三峡牌)各5KG；定额人工6个工日计算。

3.室内部分无法吊顶的梁、坡屋面天花板采用砂纸打磨、刷宏漆04涂料两遍。施工面积暂按40m²计算，工程结算时，以实际收方为准。

I、拆除、安装0920木门各一樘。

J、拆除原有1200*600日光灯盘17盏；采购、安装600*300，24WLED灯盘15盏(电线与开关暂不需要新增加，施工中确需增加时签证处理)。

四、资质与标书递交相关要求

1.具有土建工程专业资质三级、及其以上资质的施工企业，均有资格参与竞标。

2.初次参加我公司项目竞标的企业，应在投标资料袋内附上有效的资质证明文件(企业法人营业执照、专业资质等级证书、组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证)复印件。

3.有意参加竞标的企业，请务必在2015年7月13日11:30前，将加盖企业公章、并装袋密封的投标资料送达位于重庆市北部新区金开大道长福西路10号的重庆卡福公司，纪检审计风控部(公司综合办公楼四楼)，过时不候。

五、报价与工程付款条件

1. 参与竞标方应当按照 ‘08定额’、‘维修定额’及相关配套文件，采用预算书格式报价，特殊情况也可以采用清单格式报价。

2. 无论采用何种格式报价，都应以相关定额标准及市场价报出合理、优惠的价格。同等条件下、业主将选择合理低价中标。

3．本工程采用3：3：3：1付款方式，即：签订《施工合同》后甲方付30%预付款；塑钢/玻璃隔断完成后支付30%进度款；工程全部完工、经验收合格后，支付至《合同》结算工程款90%；剩余10%留作质量保证金，一年后未发现未整改的质量缺陷时付清(不计息)。

五、施工图(电子版)领取及工程现场踏勘等相关问题，请致电89053995或15922604716咨询；工程投标的相关问题请致电89053621或13883542056咨询。

(以下无正文)

重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司

2015.07.03