重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

服务器采购询价函

# 一、技术要求

## （一）服务器1台（主服务器）技术要求

| 1 | 规格 | 4U机架式服务器，配置上架导轨 |
| --- | --- | --- |
| 2 | CPU配置 | CPU类型：至少Intel 至强E7-4800 V3系列处理器（原装产品） CPU数量≥ 2颗 CPU主频：≥ 2.0GHz 单CPU核数：≥8 CPU支持超线程技术：是 |
| 3 | 内存 | 64GB（4*16）1600MHz DDR4，剩余可用内存插槽≥4，内存条要求使用原装的。 |
| 4 | 硬盘 | 硬盘数量≥3 单盘容量≥900GB 硬盘转速≥10000转 RAID支持：支持RAID0、1、10、5（硬件支持）等 硬盘类型：2.5英寸SAS 热插拔硬盘 相关要求：要求使用原装硬盘，品牌与服务器品牌相同。 |
| 5 | 接口 | 配置≥8个2.5英寸SAS热插拔硬盘槽位 USB接口≥5个，前置≥2个 VGA接口2个，前后置各一个 |
| 6 | 光驱 | 配置DVD刻录外接USB光驱 |
| 7 | 网络 | 板载≥4口千兆以太网口 |
| 8 | 系统兼容性 | 服务器必须通过微软windows server 2012 R2兼容性认证（http://windowsservercatalog.com），或者服务器厂商官网描述明确支持windows server 2012 R2 |
| 9 | 电源 | 1+1冗余热插拔电源，电源功率≥900W |
| 10 | 操作系统 | 支持Microsoft Windows Server 2012 X64; Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 ;Novell SUSE Linux Enterprise Server;Red Hat Enterprise Linux |
| 11 | 服务承诺 | 3年部件、3年人工、3年7×24小时现场硬件支持及4小时响应支持 |
| 12 | 扩展插槽 | 标配7个PCIE插槽 |

## （二）服务器1台（备份服务器）技术要求

| 1 | 规格 | 2U机架式服务器，配置上架导轨 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | CPU | CPU类型：至少Intel 至强E5-2620 V3系列处理器（原装产品） CPU数量≥ 2颗 CPU主频：≥ 2.4GHz 单CPU核数：≥6 CPU支持超线程技术：是 |  |
| 3 | 内存 | 32GB（2*16）1600MHz DDR3，剩余可用内存插槽≥4，内存条要求使用原装的。 |  |
| 4 | 硬盘 | 硬盘数量≥3 单盘容量≥900GB 硬盘转速≥10000转 RAID支持：支持RAID0、1、10、5（硬件支持）等 硬盘类型：2.5英寸SAS 热插拔硬盘 相关要求：要求使用原装硬盘，品牌与服务器品牌相同。 |  |
| 5 | 接口 | 配置≥8个2.5英寸SAS热插拔硬盘槽位 USB接口≥5个，前置≥2个 VGA接口2个，前后置各一个 |  |
| 7 | 光驱 | DVD光驱 |  |
| 7 | 网络 | 板载≥2口千兆以太网口 |  |
| 8 | 系统兼容性 | 服务器必须通过微软windows server 2012 R2兼容性认证（http://windowsservercatalog.com），或者服务器厂商官网描述明确支持windows server 2012 R2 |  |
| 9 | 电源 | 1+1冗余热插拔电源，电源功率≥550W |  |
| 10 | 服务承诺 | 3年部件、3年人工、3年7×24小时现场硬件支持及4小时响应支持 |  |
| 11 | 操作系统 | 支持Microsoft Windows Server 2012 X64; Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 ;Novell SUSE Linux Enterprise Server;Red Hat Enterprise Linux |  |
| 12 | 扩展插槽 | I/O扩展：最大支持8 个PCIe插槽4*PCIe 3.0 全高全长 x8+2*PCIe 3.0半高半厂x8+2*PCIe 3.0 LPx8（不包括阵列卡专用插槽） |  |

## （三）其他设备技术规格要求

1、标准42U服务器机柜1个；外观尺寸：600*1000*2000mm；配置2个PDU、一组风扇。

2、5根至少6米长超六类成品线（用于连接服务器与以太网交换机）

## （四）伴随的服务

1、服务器机柜的安装；

2、服务器的上架安装及调试；

3、服务器的运行环境调试；

# 二、其他相关要求

1、报价包干报价，包含增值税费、运费、安装、调试等费用；

2、报价方式：密封书面报价，在2015年12月15日15:00（北京时间）交到重庆市渝北区金开大道长福西路10号 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司党群纪审部（电话：023-89053621）

3、开标时间：在2015年12月15日16:00（北京时间）,

4、开标地点：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

5、交货地点：重庆市渝北区金开大道长福西路10号

6、交货时间：在18号之前；

7、售后服务：3年部件、3年人工、3年7×24小时现场硬件支持及4小时响应支持；

8、技术联系人：赵先生  18580153899 023-89053842

9、货款支付：1）第一次付款：合同金额的20%作为订金；2）第二次付款：合同金额的70%，在完成合同约定设备安装调试验收合格，并收到发票原件后，在10天内支付给乙方。3）第三次付款：合同金额的10%，验收合格后一年质保期满，收到发票原件后10天内支付给乙方。

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

2015年12月14日