屋面防水工程邀标

我公司综合办公楼北端露台、厂区一号门值班室、高压变配电室等建筑物屋顶均为现浇混凝土框架梁/板结构，屋面原防水设计为SBS卷材。由于房屋使用年限较长，现屋面漏水情况比较严重。

现公司决定对该三处屋面重新做整体防水。

一、工艺及材料要求如下：

（一）、高压变配电室屋面

1．拆除屋面原有轻钢隔热防水层、SBS防水卷材层、屋面保温层，清洗现浇砼板面；

2．查找、并用嵌缝油膏修补板面/女儿墙内侧的裂缝及渗漏点；

3．采用深圳果尔佳生产的‘砼涂优专用高弹防水系统材料’，对屋面做三涂一布一底密封处理（包括女儿墙内侧0.5米高的部分）；

4．恢复屋面轻钢隔热防水层。

（二）、综合办公楼北端露台

1．拆除原有上人屋面砂石板面层（含女儿墙周围一圈）；

2．清理屋面、查找修补屋面及女儿墙内侧的裂缝及渗漏点，处理好屋面排水口；

3．采用深圳果尔佳生产的‘砼涂优专用高弹防水系统材料’，对屋面整体做三涂一布一底密封处理（含女儿墙内侧0.5米高的部分）；

4．重新恢复屋面砂石板面层。

（三）、厂区一号门值班室屋面

1．清理屋面、查找修补屋面的裂缝及渗漏点，处理好屋面排水接口；

2．采用深圳果尔佳生产的‘砼涂优专用高弹防水系统材料’，对屋面整体做三涂一布一底密封处理；

二、相关情况说明

1．具体工程量请有意竞标的企业联系邀标人一起现场确认。

2．邀请国内具有合法施工资质，尤其具有建筑防水经验的施工企业参与竞标。我公司将根据竞标企业所报出的价格、工期等综合情况，择优确定中标单位。

3．本工程采用合同款包干方式，合同签订后预付30%材料款；工程全部完工并经验收合格后支付至95%；留5%作为工程质量保证金，一年后未发现未整改的质量缺陷时付清。

4．本工程要求质量保证期限为伍年，质保期内出现漏水情况，承包人在接到甲方通知后需在48小时内派人处理，产生的所有费用自理。

请有意竞标的企业在2016年12月5日11:30前（外地企业以交寄时间为准），将贵单位的《报价书》加盖企业公章并密封后，送到：重庆市渝北区金开大道长福西路10号、重庆卡福公司党群纪审部。

重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司

2016年11月29日

联系人及电话：

踏勘现场、了解工程详细情况，请致电15922604716赵先生

咨询工程投标相关问题，请致电13883542056张先生