重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

前移式电动叉车（站驾式）采购招标邀请书

（技术部分）

2021 年 8月 日

- 招标项目基本信息

- 招标单位：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

- 招标项目：前移式电动叉车（站驾式），数量：1台。

- 招标范围：本招标项目包含前移式电动叉车（站驾式）的设计、制造、运输、安装调试、培训、交验、备品备件、专用工具、税费、现场技术服务、技术资料、质量保证和售后服务等。凡招标文件中未提及的，但属于招标项目所必须的组成部分，也属供货范围。

- 招标方式：比选招标。

- 招标地址：重庆市渝北区金开大道长福西路10号。

- 投标截止日期：2021年 月 日17:00。

二、设备技术参数要求

- 设备主要技术要求

设备主要技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定载荷 | ≥1800 | Kg |
| 2 | 载荷中心距 | 500 | mm |
| 3 | 动力种类 | 电池 |  |
| 4 | 驾驶员位置 | 站驾式 |  |
| 5 | 货叉离地最小高度 | ≤50 | mm |
| 6 | 货叉提升最大高度 | ≥6000 | mm |
| 7 | 载荷中心600、高度6000mm时载荷 | ≥700 | Kg |
| 8 | 转弯半径（外侧） | ≤1800 | mm |
| 9 | 直角堆装通道宽度（托盘1100×1100） | ≤2600 | mm |
| 10 | 货叉外宽（最小/最大） | 230/720--910 | mm |
| 11 | 货叉长度 | ≥1200 | mm |
| 12 | 门架缩进高度 | ≤2700 | mm |
| 13 | 电池容量（5小时放电量） | ≥320 | Ah |
| 14 | 电池最小充放电次数 | ≥1500 | 次 |
| 15 | 驾驶员耳边噪音水平 | ＜75 | dB(A) |

- 设备配置要求及零部件明细

1）本次招标的前移式电动叉车需安装货叉侧移器。

2）蓄电池要求使用进口(或外国独资、中外合资)电池。

3）设备零部件明细及相关情况（投标方提供）：

| 序号 | 设备零部件 名称 | 原产地及制造商 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池 |  |  |  |  |  |  | * |
| 2 | 驱动电机 |  |  |  |  |  |  | * |
| 3 | 油泵 |  |  |  |  |  |  | * |
| 4 | 货叉 |  |  |  |  |  |  | * |
| 5 | 门架起升链条 |  |  |  |  |  |  | * |
| 6 | 侧移器 |  |  |  |  |  |  | * |
| 7 | 充电器 |  |  |  |  |  |  | * |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：*为设备关键零部件；零部件明细应包含但不限于以上零件（由投标方增加填写）

三、投标方应提供的设备资料

1. 提供设备日常点检标准，日常维修及保养标准。

2. 设备操作手册、使用说明书、维修及保养手册、安全注意事项、设备图纸。

3. 设备出厂检测标准、检测记录。

4. 装箱单，合格证明书。

5. 免费提供的易损件、专用工具及备品备件清单。

四、投标方的资格证明

1. 制造厂名称、地址、联系方式、成立日期、营业执照、法人及委托人证明，质量体系认证证书。

2. 制造厂概况，包括提供该系列产品的制造经历、生产能力、在重庆地区及西南片区的主要用户名称和地址以及用户满意度调查表。

3. 投标方必须满足在重庆本地设有分支机构或特约维修站并提供相应证明材料：

1） 办公地点房屋所有权证明复印件或房屋租赁合同复印件（原件备查）。

2）本地服务机构是指投标人（或与投标人属于同一法定代表人的公司或与投标人属于同一集团的公司）直属的本地服务机构，提供营业执照、银行开户许可证、办公/仓储照片等证明材料。

五、验收

1. 验收分预验收和终验收两次。

2. 预验收委托中标方进行验收，中标方应承担质量保证的责任，预验收内容：

1）对设备关键零部件进行核实验收。

2）按招标书设备技术参数要求逐项检查，并对全部电器、机械装置进行负荷测试。

3. 终验收在招标方工厂进行，全部满足下列条件视为终验收合格：

1）设备调试完成后，连续使用30日设备无异常、无故障；

2）设备的各项技术参数、随机备品备件、附件、技术文件等满足招标书要求。

六、质保期及售后服务

1. 质保期：终验收合格、双方签字之日起整机（除电池）保修期1年（蓄电池的保修情况中标方需另外明确）。

2. 设备保修期内免费维修更换损坏的配件，有关费用由中标方承担。

3. 设备实行终身维修服务, 保修期外的有关费用由中标方收取成本费。

4. 设备故障响应时间：中标方24小时到达招标方现场进行解决。

七、联系方式：

技术商讨联系人：王世伟，电话13436192870；王睿，电话13883616492

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

2021年6月7日